## Slide 1: 作业要求（田臣老师班）
作业
  作业与截止日期在课程QQ群群公告公布
  需要提交纸质版，收发时间：实验课或答疑期间
  作业对错不影响成绩，请尽力完成，并按时提交
  作业占总成绩15%

## Slide 2: 实验要求（田臣老师班）
实验（共7次实验课，包含5~6个实验）
  有2~3个实验需要C/C++编程，涉及socket或raw socket，请提前准备
  所有实验需要由助教验收，并提交实验报告
  实验占总成绩25%，每缺一次扣5%
  实验验收时间：实验课或答疑期间
  实验报告提交邮箱：njunet18s@163.com
    标题：[第X次][学号][姓名]
    实验报告与源代码（如果有）存放至单一压缩包作为附件发送
  为了方便课下实验，实验课可以自备笔记本电脑

## Slide 3: 实验课日程表
实验课日期 | 实验任务 | 实验报告截至时间
2018-03-08 | 实验1 基本网络工具集使用和协议数据单元观测 | 2018-03-25 23:59:59
2018-03-22 | 实验2 RAW SOCKET编程与以太网帧分析基础 | 2018-04-08 23:59:59
2018-04-05 | 清明假期 | 
2018-04-19 |  | 2018-05-06 23:59:59
2018-05-03 |  | 2018-05-20 23:59:59
2018-05-17 |  | 2018-06-03 23:59:59
2018-05-31 |  | 2018-06-17 23:59:59
2018-06-14 |  | 2018-06-24 23:59:59
实验课日期仅供参考，如有变动，以群公告为准 田臣老师班课程QQ群：724791341 |  | 

## Slide 4: 实验环境
推荐环境
  Windows操作系统+VMware虚拟机
    MacOS也可以完成绝大多数实验内容，配置稍有不同，请参考群文件
  虚拟机内安装Ubuntu 9.04操作系统
    可以使用已经配置好的虚拟机文件（群文件/网盘/实验室）
    不推荐Ubuntu 14.04/16.04，网络配置稍有不同，可能导致部分实验难度增大
相关问题建议在课程QQ群内讨论（可匿名）
  你的问题其他同学可能也会遇到

## Slide 5: 预备知识
请提前阅读实验课教材，相关概念可参考课本或维基百科
IP地址
  https://en.wikipedia.org/wiki/IP_address#IPv4_addresses
子网
  https://en.wikipedia.org/wiki/IP_address#IP_subnetworks
网关
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gateway_(telecommunications)#Internet_gateway

## Slide 6: 基本概念简介
IP地址：四字节的地址，每个字节取值范围0~255
  例如：192.168.105.1
  IP地址不是指计算机地址，而是指网卡地址
子网掩码：四字节数值，前k个比特全1，后(32-k)个比特全0
  例如：255.255.48.0 （11111111 11111111 11000000 00000000）
子网号：IP地址与子网掩码按位与运算的结果
  11000000 10101000 01101001 00000001 & （192.168.105.1）
  11111111 11111111 11000000 00000000 = （255.255.48.0）
  11000000 10101000 01000000 00000000 （192.168.64.0）
子网：对于给定的子网掩码，如果两个IP地址的子网号相同，那么两个IP地址属于同一个子网

## Slide 7: 基本概念简介
路由规则：不同子网中的两台主机通信时，主机或路由器会按照特定规则转发数据包 ，这些规则称为路由规则
  注意：同一子网内的两台主机通信时，不需要路由规则帮助转发
网关：路由规则中，下一跳的IP地址
默认网关：路由规则中，默认的下一跳的IP地址
  当路由规则中不包含 关于目的主机的转发规则 时，数据包将被转发至默认网关

## Slide 8: Linux常用网络命令
ifconfig：显示或配置网卡信息，执行后可看到类似上图的信息
  网卡的本地名称：eth0
  ip地址：138.197.193.246
  子网掩码：255.255.240.0
  子网号：ip地址与子网掩码按位与 138.197.192.0 （193&240=192）
ping：检查两台主机是否可以互相通信（即网络是否连通）
  使用方法：ping 对方IP地址
  如果看到类似下图的信息，说明两台主机间的网络已经连通
其他命令详见实验课教材

## Slide 9: 实验1：基本网络工具集使用和协议数据单元观测
田冰川 & 赵扬
2018-03-08

## Slide 10: 实验拓扑
使用VMware搭建右图拓扑，使得两台主机可以相互通信
交换机
  同一子网下的网卡由交换机直接相连，即可实现相互通信
  使用VMware模拟交换机
路由器
  不同子网下的网卡需要通过路由器转发数据，才能实现相互通信
  使用虚拟机代替路由器
路由器
(虚拟机替代)
网卡1：
192.168.2.1
网卡2：
192.168.3.1
交换机1
(子网A)
交换机2
(子网B)
主机1
（虚拟机）
主机2
（虚拟机）
网卡1：
192.168.2.2
网卡1：
192.168.3.2

## Slide 11: 实验步骤：VMware配置
打开VMware，添加虚拟机文件
  共8个虚拟机
添加交换机
  打开 编辑 → 虚拟网络编辑器
  按照右图所示，添加并配置VMnet2/3
  选择仅主机模式，去掉红框中的两个√
  子网IP即子网号，可任选
    建议分别配置为192.168.2.0和192.168.3.0
按照实验教材说明，为虚拟机增删网卡
  网卡数目请参考本次实验的网络拓扑图
  注意：请正确选择网卡所连接的交换机

## Slide 12: 实验步骤：路由器配置
开机并登录后，使用 Ctrl+Alt+T 打开terminal
输入 sudo su 获取管理员权限
输入 service network-manager stop 关闭Ubuntu网络管理服务
  部分带有图形界面的虚拟机存在此服务，不关闭无法正确配置IP地址
输入下列指令配置IP地址
  ifconfig eth0 192.168.2.1 netmask 255.255.255.0
  ifconfig eth1 192.168.3.1 netmask 255.255.255.0
  对于有多个网卡的虚拟机，请首先使用ifconfig查看网卡名称，此处网卡顺序与VMware虚拟机设备中网卡出现的顺序一致。请务必注意IP对应关系，不要配错
输入下列指令配置路由表
  ip route add 192.168.2.0/24 via 192.168.2.1
  ip route add 192.168.3.0/24 via 192.168.3.1
  含义：发往子网192.168.2.0/24的数据包，将通过IP地址为192.168.2.1的网卡发送出去
  某些主机在设置完IP后路由表已经自动添加，如发生冲突可用ip route del XXX 删除
输入 echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 开启数据包转发功能
  主机默认不会转发途经自己的数据包，作为路由器使用的主机需要手动开启该功能

## Slide 13: 实验步骤：主机网络配置（以主机1为例）
开机并登录后，使用 Ctrl+Alt+T 打开terminal
输入 sudo su 获取管理员权限
输入 service network-manager stop 关闭Ubuntu网络管理服务
输入 ifconfig eth0 192.168.2.2 netmask 255.255.255.0 配置IP地址
输入 route add default gw 192.168.2.1 添加默认网关
  主机不需要配置路由规则，只需要将所有数据包转发至子网中的路由器
  由路由器根据路由规则，在子网间进行转发
主机2可用类似方式配置，注意主机2应使用另一个子网中的IP地址

## Slide 14: 实验步骤：验证网络是否连通
通过ping命令，检查主机1、主机2、路由器是否可以相互通信
执行ping命令期间，在任意一台主机上运行wireshark，观察数据包格式

## Slide 15: 验收与报告
搭建右图所示拓扑
使用ping命令验证三个主机与两个路由器可以相互通信
使用wireshark抓取数据包，在数据包中找出IP地址等信息
实验报告内容可以参考实验指导书
交换机1
(子网1)
交换机2
(子网2)
交换机3
(子网3)
终端
(虚拟机)
终端
(虚拟机)
路由器1
(虚拟机替代)
路由器2
(虚拟机替代)